## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG
BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ BỘ VI XỬ LÝ 32 BIT
GVHD: ThS. Lê Minh Thành
SVTH 1: Nguyễn Bảo Tính MSSV: 20161383
SVTH 2: Trần Nhật Hải MSSV: 20161311
TP.HCM, 06/2024

## Slide 2
Nội dung báo cáo
1. Giới thiệu
2. Kiến trúc vi xử lý
3. Kiến trúc tập lệnh RISC-V
5. Thiết kế hệ thống
6. Kết quả
7. Kết luận và hướng phát triển
4. Kỹ thuật đường ống

## Slide 3
1. Giới thiệu
click to add your text here click to add your text here click to add your text here.
Thế giới hiện đại đang chứng kiến một giai đoạn phát triển công nghệ mạnh mẽ, đặc biệt là trong ngành công nghệ bán dẫn, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và sự phát triển công nghệ toàn cầu.

## Slide 4
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Đề tài:
A Single Clock Cycle MIPS RISC Processor Design using VHDL
Ưu điểm: Một lệnh được thực thi trong một chu kỳ xung duy nhất, giúp tránh xung đột dữ liệu.
Nhược điểm: Do việc thực thi mỗi lệnh trong một chu kỳ xung duy nhất, một số lệnh có thể mất nhiều chu kỳ hơn, dẫn đến hiệu suất tổng thể thấp.
Đề tài:
Design of 32-bit Processor for Embedded Systems
Ưu điểm: Tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp với các ứng dụng tiết kiệm năng lượng.
Nhược điểm: Hiệu suất giảm khi xử lý nhiều tác vụ cùng một lúc so với kiến trúc RISC hiện đại khác.
1. Giới thiệu (tt)
Thiết kế bộ vi xử lý 32 bit
Kiến trúc Harvard sử dụng bộ nhớ riêng biệt cho lệnh và dữ liệu giúp tăng tốc độ truy cập bộ nhớ.
Áp dụng kỹ thuật đường ống giúp thực hiện nhiều lệnh cùng lúc.
Kiến trúc tập lệnh RISC – V giúp đơn giản hóa kiến trúc, tăng tốc độ và tiết kiệm năng lượng.
Notes: “Thiết kế bộ vi xử lý 32 bit” sử dụng kiến trúc tập lệnh RISC-V, kiến trúc Harvard và kỹ thuật đường ống để giải quyết những nhược điểm ở trên như sau:
+ Khắc phục nhược điểm về hiệu suất khi xử lý nhiều tác vụ.
+ Giúp tránh xung đột khi truy cập bộ nhớ, tăng tốc độ xử lý và tối ưu hiệu suất.
+ Cho phép nhiều lệnh thực hiện trong cùng một lúc để cải thiện nhược điểm về hiệu suất và lãng phí tài nguyên của các thiết kế chu kỳ xung duy nhất.

## Slide 5
Tổng quan kiến trúc vi xử lý
2. Kiến trúc vi xử lý
Memory
Control Unit
I/O
ALU
Kiến trúc Von Neumann
Instruction Memory
Data Memory
ALU
Control Unit
I/O
Kiến trúc Harvard

## Slide 6
Lịch sử phát triển của RISC-V
3. Kiến trúc tập lệnh RISC-V
Notes: Kiến trúc tập lệnh RISC-V được phát triển ban đầu tại Đại học California, Berkeley và hiện được quản lý bởi RISC-V International, một tổ chức có nhiều thành viên và đã có hàng tỷ chip chứa lõi RISC-V được sản xuất.

## Slide 7
3. Kiến trúc tập lệnh RISC-V (tt)
Kiến trúc tập lệnh RV32I
Định dạng lệnh của RV32I
Notes: RISC-V dựa trên đơn giản hóa, mô đun và mở rộng, cho phép tạo bộ xử lý tùy chỉnh, hiệu suất cao. Tập lệnh đơn giản, tổng quát, tiết kiệm năng lượng, thực thi nhanh hơn CISC. RISC-V có các thành phần độc lập, dễ kết hợp và mở rộng mà không ảnh hưởng tính tương thích phần mềm.

## Slide 8
4. Kỹ thuật đường ống
Tổng quan về kỹ thuật đường ống
Thực thi chu kỳ đơn, thực thi không đường ống (phía trên) so với dùng kỹ thuật đường ống (phía dưới)
Notes: Kỹ thuật đường ống là việc chồng chéo nhiều lệnh trong quá trình thực hiện, giúp tăng hiệu suất CPU bằng cách giảm thiểu thời gian chờ và xử lý nhiều lệnh trong một đơn vị thời gian.

## Slide 9
Sự xung đột trong các lệnh dùng kỹ thuật đường ống
4. Kỹ thuật đường ống (tt)
Xung đột
Chuyển tiếp dữ liệu
Notes: Xung đột dữ liệu là xung đột phát sinh khi một lệnh phụ thuộc vào kết quả của lệnh trước đó vẫn đang trong đường ống.

## Slide 10
Sơ đồ tổng quan hệ thống
5. Thiết kế hệ thống

## Slide 11
5. Thiết kế hệ thống (tt)
Khối lấy lệnh
Dạng sóng
Sơ đồ chi tiết
Sơ đồ khối
Sơ đồ chi tiết
Notes: Khối lấy lệnh bao gồm:
Bộ ghép kênh.
Bộ cộng.
Bộ đếm chương trình.
Bộ nhớ lệnh.
Thanh ghi IF/ID.

## Slide 12
Khối giải mã lệnh
Sơ đồ chi tiết
Sơ đồ khối
Dạng sóng
Sơ đồ chi tiết
5. Thiết kế hệ thống (tt)
Notes: Khối lấy lệnh bao gồm:
Bộ ghép kênh.
Bộ cộng.
Bộ đếm chương trình.
Bộ nhớ lệnh.
Thanh ghi IF/ID.

## Slide 13
Sơ đồ chi tiết
Khối thực thi
Dạng sóng
Sơ đồ khối
5. Thiết kế hệ thống (tt)
Sơ đồ chi tiết
Notes: Khối thực thi là nơi có nhiệm vụ thực hiện các phép tính số học, luận lý và tính toán địa chỉ bộ nhớ, thực thi các lệnh và xử lý các ngoại lệ,
Khối thực thi gồm:
ALU: Đơn vị luận lý số học thực hiện các phép tính toán dựa trên tín hiệu ALUControlE.
Bộ cộng: dùng để tính toán giá trị mới cho lệnh nhảy.
Bộ ghép kênh lựa chọn giữa dữ liệu chuyển tiếp, dữ liệu thanh ghi hoặc các giá trị tức thời cho các phép tính của ALU.
Thanh ghi ex/mem dùng để chuyển tiếp và đồng bộ dữ liệu
Thử nghiệm với 9 trường hợp tương ứng 2 chức năng chính
Từ 0-40ns,Đặt lại: tín hiệu rst =1 nên các ngõ ra bằng 0
Từ 40-200ns, kiểm tra ALU với AE =01, chuyển từ wb. BE = 10,chuyển từ mem ALUSrcE =1, lấy giá trị tức thời
Nhân Chia Cộng trừ xor or and dịch 40-200ns

## Slide 14
Khối truy cập bộ nhớ
Sơ đồ chi tiết
Sơ đồ khối
Dạng sóng
Sơ đồ chi tiết
5. Thiết kế hệ thống (tt)
Notes: Khối truy cập bộ nhớ thực hiện các hoạt động liên quan đến bộ nhớ. Cụ thể, khối này sẽ xử lý các lệnh tải và lưu trữ, truy xuất dữ liệu từ bộ nhớ hoặc lưu dữ liệu vào bộ nhớ
Khối truy cập bộ nhớ gồm :
Bộ nhớ dữ liệu: Nơi lưu trữ dữ liệu mà chương trình xử lý, bao gồm các biến, cấu trúc dữ liệu, và kết quả trung gian.
Thanh ghi. dùng để chuyển tiếp và đồng bộ dữ liệu
Thử nghiệm với 4 trường hợp tương ứng 4 chức năng chính
Từ 0-20ns,Đặt lại: tín hiệu rst =1 nên các ngõ ra bằng 0
Từ 20-60ns, kiểm tra đọc ghi bộ nhớ với MemWriteM = 1 cho phép ghi dữ liệu WriteDataM = 32'hA5A5A5A5 vào bộ nhớ. ALUResultM = 32'd5 là địa chỉ bộ nhớ để ghi. ReadDataW = 32’ha5a5a5a5 cho thấy địa chỉ được lưu vào bộ nhớ và trích xuất tại vị trí 32’d5.
Từ 60-100 kiểm tra chức năng cho phép ghi dữ liệu với MemWriteM = 0 không cho phép ghi dữ liệu vào bộ nhớ. Nên mặc dù dữ liệu ghi vào là WriteDataM = 32'hA532'hDEADBEEF nhưng ngõ ra vẫn là giá trị cũ ReadDataW = 32’ha5a5a5a5.
Từ 20-80 cho thanh ghi

## Slide 15
Khối ghi lại
Sơ đồ chi tiết
Sơ đồ khối
Dạng sóng
Sơ đồ chi tiết
5. Thiết kế hệ thống (tt)
Notes: Khối ghi lại có chức năng chọn kết quả cuối cùng để ghi vào các thanh ghi trong hệ thống. Tín hiệu ResultSrcW điều khiển để chọn nguồn dữ liệu kết quả từ ALUResult hay ReadDataW(bộ nhớ)
Mô phỏng Tín hiệu clk được đặt ở tần số 50MHz
Thử nghiệm với 4 trường hợp tương ứng 4 chức năng chính
Từ 0-10ns, chọn kết quả lấy từ ALU. ResultW = ALUResultW = 32’hdeadbeef.
Từ 10-20ns, chọn kết quả lấy từ bộ nhớ. ResultW = ReadDataW= 32’hdadadada.

## Slide 16
Khối xử lý xung đột
Sơ đồ khối
Sơ đồ chi tiết
Dạng sóng
Sơ đồ chi tiết
5. Thiết kế hệ thống (tt)
Notes: Khôi xử lý xung đột có nhiệm vụ phát hiện và giải quyết các xung đột xảy ra trong quá trình thực hiện lệnh. ForwardAE, ForwardBE được sử dụng để chọn nguồn dữ liệu phù hợp để tránh xung đột:
- Nếu có xung đột, khối sẽ điều khiển để chuyển tiếp dữ liệu từ giai đoạn trước đến giai đoạn hiện tại , đảm bảo rằng lệnh hiện tại có được dữ liệu chính xác mà không cần chờ đợi.
- Nếu không có xung đột, các tín hiệu này sẽ cho phép dữ liệu được sử dụng trực tiếp từ các thanh ghi nguồn
Trường hợp 1: Đặt lại Khi reset (rst = 1) ở mức cao, tất cả các tín hiệu đều đặt về 2'b00, không có chuyển tiếp nào xảy ra
Trường hợp 2: Từ 10ns – 30ns không có tín hiệu nào được chuyển tiếp
Trường hợp 3: Từ 30ns – 50ns Chuyển tiếp với toán tử thứ nhất.
Trường hợp 4: Từ 50ns – 70ns Chuyển tiếp với toán tử thứ hai.
Trường hợp 5: Từ 70ns – 80ns có tín hiệu được chuyển tiếp từ cả 2 giai đoạ

## Slide 17
Sơ đồ chi tiết hệ thống
5. Thiết kế hệ thống (tt)
Notes: Sau khi thiết kế riêng và xác minh chức năng của từng khối
Nhóm lắp ghép các khối lại với nhau thành hệ thống hoàn chỉnh như hình

## Slide 18
Hiệu suất hệ thống
5. Thiết kế hệ thống (tt)
Notes: Tiếp theo là báo cáo về hiệu năng của hệ thống thông qua công suất, tổng công suất là

## Slide 19
6. Kết quả
19
Dạng sóng của bộ vi xử lý 32 bit (từ 0 – 240ns)
Kết quả toàn hệ thống
Notes: 6 trường hợp
1. đặt lại từ 0-20ns
2. kiểm tra lệnh loại tính toán loại I từ 20-180ns ALUResultM = RD1E + ImmExtE = 32’d5. ResultW = 32’d5; RDW = 5’d1.
3. kiểm tra lệnh loại R từ 100-320ns ALUResultM = RD1E + RD2E = 32’d5. ResultW = 32’d5; RDW = 5’d7.
4. Lệnh tải từ 240-340ns ALUResultM = RD1E + ImmExtE = 32’d19. ResultW = 32’d19; RDW = 5’d14.
5.Lệnh lưu từ 260-360ns ALUResultM = RD1E + ImmExtE = 32’d23. ALUResultW = 32’d23; WriteDataM = 5’d60.
6. lệnh nhảy từ 28-380ns ALUResult = RD1E - RD2E =32’d0. PCSrcE =1, PCTargetE =32’d40.

## Slide 20
6. Kết quả (tt)
Dạng sóng của bộ vi xử lý 32 bit (từ 240 – 480ns)
Kết quả toàn hệ thống
Notes: 6 trường hợp
1. đặt lại từ 0-20ns
2. kiểm tra lệnh loại tính toán loại I từ 20-180ns ALUResultM = RD1E + ImmExtE = 32’d5. ResultW = 32’d5; RDW = 5’d1.
3. kiểm tra lệnh loại R từ 100-320ns ALUResultM = RD1E + RD2E = 32’d5. ResultW = 32’d5; RDW = 5’d7.
4. Lệnh tải từ 240-340ns ALUResultM = RD1E + ImmExtE = 32’d19. ResultW = 32’d19; RDW = 5’d14.
5.Lệnh lưu từ 260-360ns ALUResultM = RD1E + ImmExtE = 32’d23. ALUResultW = 32’d23; WriteDataM = 5’d60.
6. lệnh nhảy từ 28-380ns ALUResult = RD1E - RD2E =32’d0. PCSrcE =1, PCTargetE =32’d40.

## Slide 21
7. Kết luận và hướng phát triển
Kết luận
Thiết kế được 1 bộ vi xử lý 32 bit.
Mô phỏng được các chức năng của các khối con trong bộ vi xử lý.
Mô phỏng toàn bộ hệ thống với một số lệnh cơ bản.
Hướng phát triển
Mô phỏng với nhiều lệnh hơn.
Nhúng lên kit FPGA để kiểm tra tín hiệu và chức năng trên thực tế.

## Slide 22
Cảm ơn Quý Thầy Cô và các bạn đã lắng nghe !